|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 04.05.2018. god.

Del. broj:  13-799

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 13/2018 – Nabavka UZ aparata obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

Menja se tehnička specifikacija:

tačka 3) na strani 6 sada glasi:

3) Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21” i više

tačka 7) na strani 6 sada glasi:

7) Dinamički opseg sistema od najmanje 250 dB

tačka 8) na strani 6 sada glasi:

8) Integrisani hard disk za čuvanje snimaka od najmanje 500 GB

tačka 17) na strani 6 sada glasi:

17) Napredni softver baziran na speckle tracking metodu za kvantitativnu procenu globalnog i regionalnog (segmentnog) pomeranja srčanog mišića. Izračunavanje vršnog sistolnog longitudinalnog strain-a i vršne strain disperzije za procenu dissinhronije i prikazivanje dobijenih rezultata u obliku bullseye dijagrama za svaki segment (navesti naziv softvera).

tačka 18) na strani 6 sada glasi:

18) Napredni softver za konturisanje i merenje (bazirano na tehnologiji prepoznavanja oblika ili odgovarajućoj, bez interakcije korisnika sa aparatom) leve ventrikule. Softver treba da omogući brzo i lako potpuno automatsko merenje EF, EDV i ESV za levu ventrikulu (navesti naziv softvera).

tačka 19) na strani 6 sada glasi:

19) Napredni softver za auto dopler merenja koji omogućava podešavanje osetljivosti trasiranja i izbor ciklusa koji će ući u kalkulaciju.

tačka 21) na strani 6. i strani 7. briše se iz tehničke specifikacije partije 1

tačka 27) na strani 7. briše se iz tehničke specifikacije partije 1

tačka 29) na strani 7. briše se iz tehničke specifikacije partije 1

U skladu sa tim tačka 22) postaje tačka 21) i dalje redom.

tačka 24) na strani 7 sada glasi:

Uređaj mora da podržava rad sa 2D sektorskim transtorakalnim i transezofagealnim, konveksnim, lineranim sondama i sondama sa dvodimenzionalnim rasporedom kristala (tzv. matričnim sondama), matrix, xmatrix, itd.

tačka 25) na strani 7 sada glasi:

Sektorska, matrična, “single crystal”, 2D sonda frekventnog opsega 2 – 4 MHz ili šireg, sa vidnim poljem od najmanje 120°.

tačka 27) na strani 7 sada glasi:

„Pametni sistem rezervnog napajanja“ (smart) za autonomni rad sistema kada aparat nije uključen u struju (prihvataju se rešnja proizvodjača po tipu - baterija, UPS ili odgovarajuće; UPS može da bude eksterni uređaj)

Dodaju se dva nova zahteva, pod brojem 28) i 29):

tačka 28) na strani 7 glasi:

Triplex prikaz u realnom vremenu: 2D+CFM+CW

tačka 29) na strani 7 glasi:

Mogućnost instaliranja softverskog paketa na PC radnu stanicu koji omogućava prebacivanje podataka u istom formatu kao na UZ aparatu i naknadnu analizu i merenje

U skladu sa navedenim pomera se datum javnog otvaranja ponuda. Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 14.05.2018. god. (PONEDELJAK) u 10 časova i 30 minuta.

Blagovremenom ponudom se smatra ponuda koja je prispela na adresu naručioca, u prostorije Službe Javnih nabavki do 14.05.2018. god. (PONEDELJAK) do 10 časova.

Komisija za JN 13/2018