|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 25.07.2018.

Del. broj:  13-1484

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 26/2018 – NABAVKA MEDICINSKE OPREME, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije - II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

- Na strani 5, partija 2, u desetoj alineji menja se deo teksta i sada glasi:

Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke ventilacije:

- Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- PEEP: 0 - 35 cmH2O

- I:E: 1:9 do 4:1 ili bolji

- f: 1 – 80 bpm ili širi

- FiO2: 21 - 100%

- Vt: 20 - 2000 ml (opciono 2ml za neonatološku primenu)

Iste izmene izvršene su u tabelarnom pregledu partije 2 na strani 15.

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Zbog svega navedenog, vreme javnog otvaranja ponuda se pomera za SREDU 01.08.2018. godine u 11 časova i 15 minuta.

Blagovremenom ponudom se smatra ponuda koja je primljena od strane naručioca do SREDE  01.08.2018. godine do 11 časova.

Komisija za JN 26/2018