KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

JAVNA NABAVKA

NABAVKA MEDICINSKE OPREME

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 21/2019

Maj  2019. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 21/2019 del.broj 13-1065 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 21/2019 del.broj 13-1066  pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku – Nabavka medicinske opreme

JN br. 21/2019

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4 |
| III | Tehnička dokumentacija i planovi | 5 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 11 |
| V | Kriterijumi za dodelu ugovora | 14 |
| VI | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 14 |
| VII | Model ugovora | 27 |
| VIII | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 31 |

Konkursna dokumentacija ima ukupno 38 starana.

NAPOMENA: Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite Naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 21/2019 je dobro -  Nabavka medicinske opreme – Medicinska oprema - 33100000

2. Partije

Predmet javne nabavke je oblikovan u 5 partija.

Partija 1 Digitalni 32-kanalni elektroencefalograf

Partija 2 Nadogadnja pacijent monitora N. Kohden PVM i BSM serije

Partija 3 Mobilni operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima

pojedinih segmenata za potrebe ortopedije sa traumatologijom

Partija 4 Operacioni mikroskop za oftalmologiju

Partija 5 Laparoskopski stub sa duplim setom instrumenata

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I

SL.

Predmet nabavke medicinske opreme su:

Partija 1 Digitalni 32-kanalni elektroencefalograf ..................................................... 1 kom

Partija 2 Nadogadnja pacijent monitora N. Kohden PVM i BSM serije .................... 9 kom

Partija 3 Mobilni operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima

pojedinih segmenata za potrebe ortopedije sa traumatologijom ................. 1 kom

Partija 4 Operacioni mikroskop za oftalmologiju ....................................................... 1 kom

Partija 5 Laparoskopski stub sa duplim setom instrumenata ...................................  1 kom

Rok isporuke dobra je maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke dobra je Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Ponuđač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponuđač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Ponuđač je u obavezi da dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom (CD-DVD) i srpskom jeziku (papirni oblik) i prospektni materijal (katalog, izjavu proizvođača i sl).

Ponuđač je u obavezi da održi obuku zaposlenim licima kod naručioca, koja će vršiti  dijagnostiku na predmetnom dobru.

M.P.

__________________________

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Partija 1 - Digitalni 32-kanalni elektroencefalograf

Minimalne karakterisitike digitalnog 32-kanalnog elektroencefalografa za dugotrajna snimanja:

- Baziran na brendiranom Windows PC računaru novije generacije.

- Ekran računara sa dijagonalom min. 22".

- Aparat treba da bude montiran na tipskim metalnim kolicima (medical grade), sa izolacionim transformatorom.

- Laserski štampač formata A4.

- Fotostimulator sa fleš lampom, montiran na pokretnom stalku sa točkićima.

  - Digitalni EEG pojačavač sa 32 kanala, treba da sadrži min.: 29 EEG/PSG ulaza i 3 bipolarna ulaza za respiraciju.

  - Ulazna impedansa min. 100 MΩ, šum max. 1.5uV, CMMR min. 105 dB, DC offset +/-600mV.

  - Učestanost odabiranja min. 1000Hz.

  - EEG pojačavač treba da ima integrisano dugme i LED indikatore za proveru impedanse svih vodova i da bude montiran na pokretnom stalku sa točkićima.

  - Mogućnost proširenja 256-kanalnim EEG pojačavačem sa A/D 24-bit pri odabiranju od 10,000Hz.

  - Mogućnost proširenja sa dodatnih 16 DC kanala.

  - Mogućnost povezivanja 64-kanalnog bežičnog EEG pojačavača.

  - Mogućnost povezivanja EEG pojačavača na velikim udaljenostima putem LAN (opciono).

  - AC filter, EMG filter, poseban filter za eliminaciju EKG artefakta.

  - Markeri događaja i dugme za registrovanje događaja kod pacijenta.

  - Program za EEG snimanje i pregled, montažu, 2D mapiranje frekvencija i amplituda.

  - Program za FFT spektralnu analizu i prikaz vremenskog spektrograma kompletnog snimka (DSA).

  - Istovremeni prikaz min. 8 vremenskih spektrograma kompletnog snimka.

  - Program za 3D mapiranje napona i amplituda.

  - Mogućnost prikaza montaža sa 250 istovremenih kanala.

  - Mogućnost pregleda EEG snimka dok je snimanje u toku.

  - Alat za automatsko prepoznavanje i kvantifikacija talasa (amplitude, intervali, frekvencije).

  - Automatsko generisanje izveštaja.

  - Baza pacijenta i EEG snimaka (kartoteka), SQL tipa, sa mogućnošću komunikacije putem HL7 bolničkog protokola.

  - Mogućnost nadogradnje sinhronim digitalnim video sistemom, sa enkoderom MPEG-4 i kvalitetnom kamerom sa daljinskim upravljanjem (rotacija, nagib, zum), sa automatskim prelazom dnevno/noćno snimanje, sa integrisanim infra crvenim reflektorom. Minimalna rezolucija 720x576.

- Mogućnost nadogradnje softverom za Amplitude Integrated EEG (aEEG).

  - Mogućnost nadogradnje softverom za automatsko prepoznavanje i klasifikaciju epileptičnih pražnjenja pri dugotrajnim snimanjima. Automatska evaluacija 24h EEG snimka u roku od 5 minuta.

  - Mogućnost nadogradnje bežičnim pojačavačem sa integrisanim jednokratnim elektrodama (min. 10 kom), sa baterijskim napajanjem, u vidu kape za monitoring u JIL, koji se jednostavno postavlja na glavu pacijenta radi dugotrajnog neuromonitoringa.

  - Mogućnost nadogradnje EEG čitačkom stanicom, baziranom na desktop PC računaru sa identičnim licenciranim programima, operativnim sistemom i bazom pacijenata kao na EEG aparatu. Sa 22" monitorom i laserskim štampačem. Čitačka stanica omogućava istovremeno čitanje EEG zapisa tokom njihovog snimanja na EEG aparatu kao i ažuriranje podataka i izveštaja u bazi.

  - Uz aparat isporučiti tri veličine kompletnih EEG kapa sa pratećim priborom, sa priključivanjem na EEG kutiju pomoću jednog kabla/konektora.

Minimalne karakteristike  ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, koje je u obavezi da dostavi uz ponudu.

Ostali uslovi

  - Uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku;

  - Garantni period na ispravan rad opreme ne kraća od 24 meseca;

  - Garantni period za obezbeđivanje rezervnih delova ne kraći od 7 godina;

  - Obezbeđen servis u Republici Srbiji;

  - Rešenje za stavljanje u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Partija 2 - Nadogadnja pacijent monitora N. Kohden PVM i BSM serije

Nadogradnja pacijent monitora Nihon Kohden PVM i BSM serije treba da omogući:

•	omogućava praćenje vrednosti EtCO2;

•	prikaz kapnografske krivulje i učestanosti respiracija u realnom vremenu na ekranu monitora;

•	pribor uključuje višekratni senzor, kabl ka monitoru i 50 jednokratnih airway adaptera za pacijente sa telesnom težinom iznad 10kg;

•	mrtvi prostor adaptera max. 5ml.

Minimalne karakteristike  ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, koje je u obavezi da dostavi uz ponudu.

Ostali uslovi

•	Uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku;

•	garantni period na ispravan rad opreme ne kraća od 24 meseca;

•	garantni period za obezbeđivanje rezervnih delova ne kraći od 7 godina;

•	obezbeđen servis u Republici Srbiji.

Partija 3 - Mobilni operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima pojedinih segmenata za potrebe ortopedije sa traumatologijom

• Sto mora biti atestirane opteretivosti ≥450kg

• Mobilnost obezbeđena sa 4 dvostruka obrtna točkića. Točkići moraju da obezbeđuju antistatik zaštitu za sto

• Minimalno 5 podešavanja, i to:

- pomeranje gore, dole

- trendeleburg, kontratrendeleburg

- lateralni nagib

- podešavanje nagiba leđnog dela

- podešavanje nagiba dela za držanje nogu.

• Osnovno napajanje stola tokom operacija, pomoću baterija koje imaju kapacitet izvođenja 100 operacija i više. Punjenje baterija tokom noći ili van radnog vremena OP sale iz bolničke mreže 230V 50Hz preko integrisanog napojnog modula. U slučaju pražnjenja baterija sto mora imati mogućnost rada i preko mrežnog napajanja 230V 50Hz.

• Mogućnost izvođenja pomeranja manuelnim komandama, pomoću hidraulične pumpe.

• Sto mora da poseduje terminal i kabl sa odgovarajućim konekcijama za potencijalno izjednačavanje. Dužina kabla min. 5m.

• Centralno postavljen stub stola koji omogućava maksimalnu stabilnost i pristupačnost.

• Gornja ploča - ležaj stola, sastoji se iz 6 segmenata:

- sedalni deo,

- kratki leđni deo,

- produžni leđni deo koji se može konektovati sa obe strane stola,

- odvojivi deo za glavu,

- deo za držanje nogu, dvodelni, odvojiv.

• Radio propusna gornja ploča - ležaj.

• Madraci antistatički, skidljivi, otporni na dezinfekciona sredstva, minimalne debljine 60mm.

• Mogućnost postavljanja stola u reversni položaj. Mogućnost setovanja nultog položaja, flex i reflex položaja.

• Upravljanje stolom preko ručnog upravljača povezanog kablom, preko upravljača koji je postavljen na stub stola i manuelnim odabirom položaja.

• Ručni i upravljač na stubu stola opremljeni kolor ekranom za prikaz aktiviranih pomeranja, prikaz statusnih poruka, alarmnih poruka, upozorenja na opasnost kolizije pojedinih segmenata,  indikaciju napunjenosti baterija, i prikaz kodova grešaka.

• Konstrukcija stola i bočne šine standardnih dimenzija 25*10mm izrađene od nerđajućeg čelika otpornog na sredstva za dezinfekciju.

• Ukupna dužina gornje ploče sa svim segmentima ≥2200mm

• Ukupna širina gornje ploče sa bočnim šinama 600mm

• Podešavanje visine (bez madraca, elektrohidraulički) od 600mm ± 20mm do 1100mm ±20mm

• Podešavanje trendeleburg, kontratrendeleburg položaja (elektrohidraulički) ±30° i više

• Podešavanje latelarnog nagiba (elektrohidraulički) ±20°  i više

• Podešavanje nagiba leđnog dela  (elektrohidraulički) +70°/-40°  i više

• Podešavanje nagiba dela za držanje glave (asistirano gasnom oprugom) +25° / -45°  i više

• Podešavanje nagiba dela za držanje nogu  (elektrohidraulički) +70° / -90°  i više

• Podešavanje nagiba dela za držanje nogu  (asistirano gasnom oprugom) +10° / -90°  i više

• Postojanje sistema senzora položaja koji upozoravaju korisnika na mogućnost sudara pojedinih sekcija stola.

• Vizualna indikacija značajnih alarmnih situacija na displeju upravljača

• Funkcija ``Soft start``. Daje maksimalnu bezbednost  pacijentu pri izvođenju korekcije položaja kada je isti na OP stolu. Aktivirano pomeranje se prikazuje na displeju upravljača a pokretanje odabranog dela počinje polako nakon čega se ubrzava.

• Pribor:

-Naslon za postavljanje ruke sa trakom za vezivanje, tapaciran. Podesiv vertikalno, horizontalno i pod uglom, sa pripadajućom stegom za bočnu šinu (2 kom.)

-Anesteziološki ram - lira sa pripadajućom stegom

-Ekstenzija anesteziološkog rama

-Fiksator ruke za liru u vidu elektro neprovodne trake kojom se vezuje ruka na ram.

-Traka za vezivanje tela pacijenta

-Držač kablova i disajnih creva sa stegom

-Držač ruke u položaju uz telo (2 kom.)

-Stalak za infuziju

-Gel jastuk za glavu, okrugli za odrasle

-Potpora za pete (par)

-Jastuk polucilindrični

• Artroskopija kolena:

-Uređaj za pozicioniranje kolena za artroskopiju, ručno podesiv sa gel jastučetom i trakom za pritezanje. Postavlja se na bočne šine sa odgovarajućom stegom.

-Radijalna klema

-Kolica za odlaganje nastavaka

• Ortopedska ekstenzija, tretman donjih ekstremiteta:

-Ortopedska ekstenzija za noge, sastavljena od elemenata:  dve  potporne podešavajuće šipke sa obrtnim zglobom i trakcionim uređajem, dve ploče za stopala, para ortopedskih čizama za odrasle,  kontratrakcioni stub za dorzalno pozicioniranje. Sistem za fiksiranje ekstenzije na sto.

-Jastuk za ploču za pozicioniranje na ekstenziji

-Kontra trakcioni stub za bočno pozicioniranje

-Par oslonaca za noge za transfer

-Gopel tip držača za nogu za tretman vrata femure i femure sa odgovarajućom stegom, 2 komada

-Kirshnerov uređaj

•	Dodaci za tretman tibijalnih fraktura:

-Držač stopala sa adapterom i stegama za tretman tibije, podesiv

-Produžetak bočnih šina (par)

-Transportna kolica za ekstenziju

-Držač za fiksaciju Condyle

-Jastuče za artroskopiju kuka visine 240mm prečnika 230mm

-Pelvis plaster adapter

Minimalne karakteristike  ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, koje je u obavezi da dostavi uz ponudu.

Ostali uslovi

•Uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku

•Garantni rok ne kraći od 12 meseci

•Garantni period za obezbeđivanje rezervnih delova ne kraći od 7 godina

•Obezbeđen servis u Republici Srbiji

• Rešenje o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od starne ALIMS.

Partija 4 Operacioni mikroskop za oftalmologiju

Minimalne karakterisitike operacionog mikroskopa za oftamologiju:

•	Apohromatska optika

•	Motorizovano zoom uveličanje

•	Motorizovani fokus minimalno 45mm ili više

•	XY pomeranje min. 60x60mm ili više

•	Tubus pokretljiv min. 0-180° ili više

•	APO objektiv 200mm

•	Mogućnost tiltovanja glave mikroskopa + 15°/- 90°

•	Okulari 12,5x ili više

•	Integrisano LED osvetljenje (radni vek minimalno 50,000 sati)

•	Ručica za pozicioniranje mikroskopa

•	Integrisani filteri: plavi barijerni. HA mode

•	Podni stativ sa točkicima sa dohvatom od min. 1100mm ili više

•	Vertikalno pomeranje ruke mikroskopa min. 600mm ili više

•	Nožna komanda sa minimalno 12 funkcija

•	Asistentski mikroskop sa nezavisnim fokusom i uveličanjem. Okulari identični kao kod glavnog hirurga

Minimalne karakteristike  ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama, koje je u obavezi da dostavi uz ponudu.

Ostali uslovi

•	Uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku;

•	garantni period na ispravan rad opreme ne kraća od 24 meseca;

•	garantni period za obezbeđivanje rezervnih delova ne kraći od 7 godina;

•	obezbeđen servis u Republici Srbiji;

•	rešenje za stavljanje u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Partija 5 Laparoskopski stub sa duplim setom instrumenata

Minimalne karakterisitike laparoskopskog stuba sa duplim setom instrumenata:

1. Procesor

•	ekran osetljiv na dodir;

•	reprodukcija boja u većem spektru;

•	4K rezolucija;

•	moguće odabrati 3 rezolucije: 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080;

•	izlazni signal:3G-SDI ili HD-SDI;

•	podešavanje White balance-a;

•	podešavanje boja:  crvena, plava, hroma u ± 8 koraka;

•	automatska gain kontrola;

•	3 moda kontrasta slike: normal, high, low;

•	funkcija iris 2 moda: auto, center;

•	povećanje strukture i konture prikaza, 3 moda;

•	naglašena vizualizacija krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina.

2. Izvor svetla

•	izvor svetla, xenon, 300W;

•	rezervna halogen lampa;

•	vek trajanja lampe: 500 sati (sa najjačim intenzitetom);

•	automatsko prebacivanje na rezervnu lampu;

•	automatska regulacija osvetljenja (sinhronizacioni kabl sa procesorom kamere), 17 nivoa;

•	mogućnost i manualnog podešavanja intenziteta svetla;

•	pokazatelj potrošnje radnih sati/veka trajanja lampe;

•	nadograđen posebnim filterom za bolji uvid u vaskularizaciju krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina.

3. Glava kamere

•	CMOS senzor slike „Exmor R“ – omogućava oštriju  sliku i manje šuma;

•	prenos visoke brzine bez zadrške;

•	„One-touch Auto Focus“ – fokusiranje jednim pritiskom na dugme

•	manuelni fokus;

•	3+1 funkcijska tastera omogućuju direktno upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere i Auto Focus;

•	elektronski (digitalni) zum dostupan u granicama od x1.0 do x 2.0 u koracima od 0.2;

•	težina 280g;

•	dimenzije kabla 5.1mm x 3m;

•	fokusna dužina f=23.5 mm;

•	moguće funkcije opservacija – zeleni filter za bolji uvid u vaskularizaciju krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina;

- nije autoklavibilna, sterilizacija ETO ili Sterrad, dezinfekcija u rastvoru.

4. Monitor 31”

•	Full 4K rezolucija, 4096 x 2160, 31”;

•	Aspect racio 17:9;

•	Contrast racio 1450:1;

•	približno 1.073 milijardi boja;

•	ugao gledanja 89°;

•	ulazni: HDMI x 1, DVI-D x 1, SDI (BNC x 5, 3G/HD/SD-SDI);

•	izlazni: DVI-D x 1, SDI (BNC x 5);

•	OptiContrast panel - redukuje reflektovanje spoljašnjeg svetla;

•	funkcije: 180° rotacija, “Side by Side” (2 ekrana na displeju), “P in P/P out P” (2 ili 3 ekrana na displeju).

5. Teleskop 30°

•	UHD laparoskop, 10 mm, 30° ugao gledanja;

•	ED (Extraordinary low Dispersion glass) sočiva – omogućava oštriju sliku i smanjuje efekat crvenila usled krvarenja;

•	dužina 315-320 mm.

6. Trola-kolica za opremu sa pratećim elementima

•	ruka-držač za LCD monitora VESA kačenjem;

•	separatnim transformatorom;

•	kliznom policom za tastaturu;

•	12 utičnih mesta;

•	nosač za bocu CO2.

7. Optički kabl

•	svetlosni kabl, promer snopa optičkih vlakana 4,25 mm, dužine 3 m, autoklavabilan.

8. Isulfator

•	brzina punjenja do 45L/min

•	3 moda/brzine punjenja: LOW 0.1-1.0 L/min, MED 1.1-1.9 i 2.0-19 L/min i HIGH 20-45 L/min

•	3 režima odvoda dima: OFF - isključeno, LOW – brzina odvoda 5L/min, HIGH – brzina odvoda 10L/min, opcija odvoda dima je moguća kada se insuflator koristi u kombinaciji sa elektrohirurškom jedinicom istog proizvođača;

•	automatska regulacija abdominalnog pritiska i automatska insuflacija/sukcija kod odstupanja od zadatih parametara;

•	digitalni displej (konstantno praćenje pritiska, protoka, kapaciteta boce sa CO2) sa svetlosnim i zvučnim alarmima (upozorenja za izrazito povećanje pritiska u abdomenu ili oštećenja insuflacionih/sukcionih creva, nedovoljan protok gasa);

•	mogućnost odabira šupljine("mala" ili "normalna");

•	isporuka uključuje 1 višekratno crevo za insuflaciju i 1  višekratno crevo za sukciju;

•	automatska evakuacija dima pri radu sa kompatibilnim elektrohirurškim jedinicama.

9. Crevo za bocu sa gasom

•	cev za povezivanje na bocu sa CO2, DIN standard.

10. Pumpa za sukciju i irigaciju (ROLER)

•	irigacija: kapacitet 1600ml/min, pritisak 1200mbar;

•	sukcija: kapacitet 1350ml/min, pritisak 660 mbar;

•	Isporuka uključuje višekratni ručni kontroler i višekratnu sukcionu tubu 5 x 330 mm.

11. Creva za pumpu

•	set creva za sukciju i irigaciju, višekratna za povezivanje generatora i insuflatora.

12. Instrumenti za laparoskopiju

•	Grasping forceps, Johann, fenestrirani, 5x330mm, sa kočnicom, dužina čeljusti 24 mm, višekratna (2 komada);

•	Grasping forceps, dugački Johann, 5x330mm, sa kočnicom, dužina čeljusti 40mm, višekratna (2 komada);

•	Disekcioni forceps, Maryland, 5x330mm, dužina čeljusti 21mm, višekratna, monopolarna (2 komada);

•	makaze, Metzenbaum,  5x330mm, dužina čeljusti 19mm, višekratna, monopolarna (2 komada);

•	Grasping forceps, kandža, 10x330mm, sa kočnicom, dužina čeljusti 45mm, višekratna (1 komad);

•	visokofrekventna elektroda, kuka, 5x330mm, višekratna (2 komada);

•	monopolarni visokofrekfentni kabl dužine 3.5m, višekratna (2 komada);

•	tuba troakara, 11x80mm, sa navojem i ventilom, višekratna (4 komada);

•	bodež troakara, 11x80mm, piramidalni, višekratni (2 komada);

•	redukciona tuba troakara 13/11-5mm, višekratna (2 komada);

•	tuba troakara, 5.5x80mm, sa ventilom, višekratna (6 komada);

•	bodež troakara, 5.5x80mm, koničan, višekratni (2 komada);

- Iglodržač, zakrivljen vrh ulevo, 5x330mm, višekratan, (1 komad);

- Grasping forceps, talasasti, 5x330mm, sa kočnicom, dužina čeljusti 30 mm, višekratna (1 komad).

Ostali uslovi

•	uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku;

•	garantni period na ispravan rad opreme ne kraća od 12 meseci;

•	garantni period za obezbeđivanje rezervnih delova ne kraći od 7 godina;

•	obezbeđen servis u Republici Srbiji;

•	rešenje za stavljanje u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

M.P.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | 1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra 2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Иzvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Иzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (Obrazac 5) |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN); |  |
| 3. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN); |  |
| 4. | Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN). |  |
| 5. | Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) ZJN) DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA; | DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije. |

DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

1. DODATNI USLOV – Ponuđač poseduje dozvolu za stavljanje u promet predmeta javne nabavke (ALIMS) – za partije 1, 3, 4 i 5

1. Dokaz:

Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg rešenja o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo, izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva R. Srbije (ALIMS).

2. DODATNI USLOV – Uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku – za sve partije

2. Dokaz:

Ponuđač dostavlja uputstvo na engleskom jeziku i to na CD-DVD mediju i na srpskom jeziku u papirnom obliku.

NAPOMENA: Dokaz o ispunjenju dodatnog uslova pod rednim brojem 2 dostaviće SAMO ponuđači sa kojima budu zaključeni ugovori o javnoj nabavci. Nije potrebno dostavljati uz ponudu!!!

3. DODATNI USLOV – Obezbeđen servis u Republici Srbiji – za sve partije

3. Dokaz:

Ponuđač dostavlja potvrdu o snabdevanju originalnim rezervnim delovima  od proizvođača, ili potvrda lica koje je ovlašćeno da distribuira originalne delove za aparate proizvođača opreme, u ovom slučaju ponuđač za to lice mora da dostavi ovlašćenje koje dokazuje da je lice koje ponuđača snabdeva originalnim rezervnim delovima ovlašćeno za njihovu distribuciju ili potvrdu  proizvođača aparata da je ponuđač ovlašćen servis.

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač 5) ZJN, navedenog pod rednim brojem 5. u tabelarnom prikazu obaveznih uslova, ponuđač dokazuje dostavljanjem DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 4) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, i to:

- Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs)

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

V  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Kriterijum za dodelu ugovora

Izbor najpovoljnije ponude naručilac će izvršiti primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“. Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a.

2. Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke. U slučaju istog ponuđenog roka isporuke, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koja je pre prispela na adresu naručioca.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu isti garantni rok i isti rok isporuke. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. ZJN (Obrazac 5);

6) Tehnička dokumentacija i planovi

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku otvoreni postupak – Nabavka medicinske opreme, JN broj 21/2019

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE JN 21/2019 – Nabavka medicinske opreme – Part. br. ______ - ___________________________________________

| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Rok važenja ponude (ne kraći od 30 dana) |  |
| Rok isporuke (ne duži od 60 dana) |  |
| Garantni period (Partija 1, 2 i 4 ne kraće od 24 meseca/ Partija 3 i 5 ne kraće od 12 meseci) |  |
| Mesto isporuke | Opšta bolnica “Đorđe Joanović” Zrenjanin |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

(OBRAZAC 2)

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Digitalni 32-kanalni elektroencefalograf |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 1 - Digitalni 32-kanalni elektroencefalograf

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Nadogradnja pacijent monitora Nihon Kohden PVM i BSM serije | //// | Kom | 9 |  |  |  |  |  | //// | //// |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 2 – Nadogadnja pacijent monitora N. Kohden PVM i BSM serije

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Partija 3 - Mobilni operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima pojedinih segmenata za potrebe ortopedije sa traumatologijom

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mobilni OP sto sa elektrohidrauličkim podešavanjima pojedinih segmenata za potrebe ortopedije sa traumatologijom |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Partija 4 - Operacioni mikroskop za oftalmologiju

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Operacioni mikroskop za oftalmologiju |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Partija 5 - Laparoskopski stub sa duplim setom instrumenata

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laparoskopski stub sa duplim setom instrumenata |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke – Nabavka medicinske opreme, br. 21/2019, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

(OBRAZAC 5)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ

ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU O POŠTOVANJU PROPISA

Ponuđač _____________________________________ u postupku javne nabavke dobra, JN 21/2019 – Nabavka medicinske opreme poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

NAPOMENA:

Izjavu o poštovanju propisa moraju da potpišu i overe pečatom svi ponuđači. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VII  MODEL UGOVORA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, ________ god.

Del. broj: 13  -

1. OPŠTA BOLNICA “ĐORĐE JOANOVIĆ” ZRENJANIN, dr. Vase Savića broj  5

(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koju zastupa direktor dr Ivana Tešić

Šifra delatnosti: 	8610

Matični broj:     	08887535

Registarski broj:	8215205520

PIB broj:            	105539565

Tekući račun:     	840-17667-89  koji se vodi  kod Uprave za javna plaćanja

Tel/fax:                	023/536-930            fax: 023/564-104

i  (u daljem tekstu ovog ugovora: Dobavljač)

2. ___________________________________, koga zastupa _________________

Šifra delatnosti:

Matični broj:

PIB broj:

Tekući račun:

Tel/fax:

zaključili su dana ____________ godine

U G O V O R    O    J A V N O J   N A B A V C I

DOBARA JN 21/2019 – Nabavka medicinske opreme

broj:

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze u vezi javne nabavke JN 21/2019 dobra:  NABAVKA MEDICINSKE OPREME, partija broj ____ - ____________________, specificirana u ponudi broj _____________ od ________________ godine, koja čini sastavni deo ovog ugovora, i koja u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz konkursne dokumentacije. Ugovor je dodeljen ponuđaču u otvorenom postupku, na osnovu poziva za podnošenje ponuda objavljenog na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Član 2.

Ugovorena vrednost dobra, partija broj ____ - __________________ iznosi ________________________ din. bez PDV-a, odnosno ______________________ din sa PDV-om.

Vrednost navedena u stavu 1 ovog člana podrazumeva F-co magacin naručioca sa svim troškovima.

Član 3.

Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

U roku od 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobra koje je predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Dobavljača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti i obuka zaposlenih koja se sprovodi u prostorijama Naručioca, na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara.

Plaćanje se vrši uplatom na račun dobavljača, nakon što dobavljač dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja, menicu za dobro izvršenje posla i menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Član 4.

Cena ugovorenog dobra je nepromenljiva za vreme važenja ovog ugovora i neće podlegati promenama ni iz kakavih razloga.

Član 5.

Dobavljač je obavezan da prilikom zaključenja ugovora dostavi menicu za dobro izvršenje posla sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem i kopijom kartona deponovanih potpisa, u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a, i kopiju kartona deponovanih potpisa

Dobavljač je obavezan da prilikom isporuke i puštanja u rad ugovorenog dobra dostavi menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem i kopijom kartona deponovanih potpisa, u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Član 6.

Dobavljač će isporuku dobra iz člana 1. izvršiti u prostorijama sedišta Naručioca u roku od ______ kalendarskih dana, od dana potpisivanja ugovora (ne duže od 60 kalendarskih dana).

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, Dobavljač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Član 7.

Ukoliko Dobavljač ne izvrši isporuku dobara u ugovorenom roku dužan je da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5 % ukupne vrednosti dobra isporučenog sa zakašnjenjem, za svaki dan zakašnjenja.

Ugovorna kazna može biti najviše 5 % ukupne vrednosti dobra isporučenog sa zakašnjenjem.

U slučaju da Dobavljač ne izvrši svoju ugovorenu obavezu ni u roku od 10 dana od isteka roka, Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Obračun ugovorne kazne vrši Naručilac, o čemu sačinjava knjižno zaduženje koje dostavlja Dobavljaču radi uplate.

Zakašnjenje u isporuci koje se može dovesti u vezi sa višom silom, ne podleže ugovornoj kazni.

Član 8.

Ugovorne strane se mogu privremeno ili trajno osloboditi ispunjenja ugovorenih obaveza ili tražiti raskid Ugovora u slučaju nastanka više sile.

Viša sila su takvi pravni ili faktički događaji koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojim ponašanjem, niti su mogle sprečiti njihov nastanak.

Ugovorna strana koja je zbog više sile privremeno ili trajno sprečena da ispunjava ugovorne obaveze dužna je da o tome, bez odlaganja, pismeno obavesti drugu ugovornu stranu, sa predlogom za prevazilaženje nastale situacije.

Druga ugovorna strana može da se upusti u iznalaženje rešenja situacije zbog nastanka više sile ili da jednostrano raskine ugovor

Član 9.

Dobavljač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Dobavljač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Dobavljač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da bude prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tod dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenog dobra u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da zatraži mišljenje nezavisne i specijalizovane institucije.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta dobra, troškovi analize padaju na teret  dobavljača.

Kvanitativni prijem ugovorenog dobra vrši se prilikom prijema robe u prisustvu ovlašćenih predstavnika dobavljača i naručioca. Dobavljač je dužan da dobro koje je predmet ovog Ugovora isporuči u pakovanju koje odgovara vrsti robe koja se isporučuje. Pakovanje treba da štiti robu od svakog oštećenja ili korozije tokom prevoza i treba da bude pogodno za pretovar u tranzitu. Pakovanje mora štititi robu u slučaju korišćenja dizalice ili viljuškara.

Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom isporuke, zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene ponuđaču u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da dobro koje je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke i skrivene mane, ponuđač mora iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Dobavljač odgovara za svaku štetu na robi koja nastane usled njenog neadekvatnog pakovanja i/ili transporta.

Član 10.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji obe ugovorne strane, smatra se da je izvršena isporuka predmeta javne nabavke, koja je u svemu kvantitativno i kvalitativno usaglašena.

Dobavljač je dužan da pre stavljanja opreme u funkciju dostavi:
      - Korisničko uputstvo za rad, u elektronskoj formi na engleskom i papirnoj na srpskom jeziku;

- Servisno uputstvo u elektronskoj formi na engleskom i papirnoj na srpskom jeziku.

Član 11.

Ukoliko dobavljač ne izvrši isporuku dobara u skladu sa ovim Ugovorom ili ne izvrši zamenu u slučaju da se konstatuje kvalitativna ili kvantitativna neusaglašenost, Naručilac ima pravo da do raskida ugovora, aktivira sredstva obezbeđenja i naknade štete.

Dobavljač odgovara za sve eventualne skrivene nedostatke dobra koja je isporučeno i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatka.

Član 12.

Garantni rok koji se računa od momenta stavljanja dobra u funkciju i puštanja u rad (potpisivanja zapisnika o kvantitativno i kvalitativno usaglašenom prijemu), iznosi ___________ (minimum 24 meseca za partije 1, 2 i 3, minimum 12 meseci za partije 3 i 5).

Dobavljač je dužan da u skladu sa uslovima garancije, izda garantne listove, odmah nakon stavljanja predmetne opreme u funkciju.

Član 13.

U garantnom roku Dobavljač, odnosno njegova servisna služba, je dužna da se najkasnije u roku od 24 časa odazove na poziv Naručioca za prijavu kvara, upućen putem elektronske pošte na e-mail adresu Dobavljača ___________________________________ bez obzira na potvrdu prijema elektronske pošte. Rok od 24 časa je rok u kome je serviser dužan da detektuje kvar i isti otkloni. Ukoliko složenost problema zahteva duži rok od navedenog, isti se može produžiti najviše do 10 dana, od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Dobavljač je u obavezi da najmanje ____ (ne kraće od 7) godina nakon isteka garantnog roka, obezbedi servisnu i tehničku podršku za isporučeno dobro (mogućnost urednog servisiranja i mogućnost nabavke rezervnih delova) koje je predmet ove javne nabavke.

Član 14.

Dobavljač se obavezuje da obezbedi i organizuje obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje dobrom koje je predmet ovog Ugovora, u prostorijama Naručioca.

Član 15.

Ugovor stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane i nakon dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 3. ovog Ugovora, osim menice za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koje se predaje u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći  uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije otklonila neusaglašenosti ili ih nije otklonila na zadovoljavajući način; i da je ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Zrenjaninu.

Član 17.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

Za dobavljača				                     Za naručioca

direktor Opšte bolnice Zrenjanin

_______________________			      ___________________________

dr Ivana Tešić

Napomena:

Ponuđač  je  dužan  da  popuni  model  ugovora,  parafira  i  overi  svaku  stranu,  čime  potvrđuje  saglasnost  sa istim.

Model ugovora ponuđač kopira, popunjava i prilaže uz svaku partiju za koju podnosi  ponudu

VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki,  23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br.5, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara - NABAVKA  MEDICINSKE  OPREME – Part.br. _____ - ___________________________, JN br.  21/2019 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Javnih nabavki, do 27.05.2019. (PONEDELJAK) do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:

- Obrazac ponude (Obrazac 1);

- Obrazac strukture ponuđene cene (Obrazac 2);

- Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

- Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. ZJN (Obrazac 5);

- Model ugovora;

- Tehnička dokumentacija i planovi;

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke je oblikovan u 5 partija.

- Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

- Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.

- U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. i 76. ZJN, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bonica „Đorđe Joanović“, Odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5,  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku dobra – Nabavka medicinske opreme JN 21/2019 – Part. br.      -                              – „NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Nabavka medicinske opreme JN 21/2019 -  Part. br.         -                           – „NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Nabavka medicinske opreme JN 21/2019 -        Part. br.       -                             – „NE OTVARATI”  ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Nabavka medicinske opreme JN 21/2019 -  Part. br.          -                                         – „NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 3. u poglavlju VI).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 4. u poglavlju VI).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobara koja su predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Ponuđača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti i obuka zaposlenih koja se sprovodi u prostorijama Naručioca, na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču je dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija ne može biti kraća od 24 meseca za Partije 1, 2 i 4, 12 meseci za Partije 3 i 5,  od dana isporuke dobra, uz obavezu ponuđača da dostavi garantni list uz isporučeno dobro.

9.3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara

Rok isporuke dobara ne može biti duži od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

Mesto isporuke  – na adresu naručioca:

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, a koja uključuje i ugradnju isporučene opreme, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. ZJN.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA FINANSIJSKOG I SPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda. Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude treba da traje najmanje koliko i važenje ponude.

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:

Blanko spostvenu menicu za dobro izvrenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za dobro izvršenje posla, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Blanko sopstvena menica za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost blanko menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Blanko sopstvenu menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku  - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Blanko sopstvena menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka garantog roka. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost blanko menice za otklanjanje grešaka u garantnom roku mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku izbora najpovoljnije ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.

13. NAČIN PREUZIMANJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PLANOVA, ODNOSNO POJEDINIH NJENIH DELOVA

Ako tehničku dokumentaciju i planove, odnosno pojedine njene delove, zbog obima i tehničkih razloga nije moguće objaviti, naručilac će u skladu sa čl. 9. st. 1. tač. 13) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, naručilac će, na zahtev potencijalnog ponuđača, dostaviti traženu dokumentaciju pute e-mail-a, telefaksom ili poštom.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5, e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, fax br. 023/534-712 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka. .  Sve dodatne informacije ili pojašnjenja, koja budu prispela na e-mail adresu naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigla prvog, narednog radnog dana.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.  21/2019”

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

17. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, faksom na broj 023/534-712 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

- naziv i adresu naručioca;

- podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

- povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

- činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

- potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

- potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica „Đorđe Joanović“; javna nabavka broj JN 21/2019;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.